Вышка тура «Б-12»

- Назначение изделия

Передвижная сборно-разборная вышка «Балатон-12» (далее - вышка) предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как  снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

- Технические характеристики

| Максимальная высота вышки, м | 21,0 |
| --- | --- |
| Максимальная высота рабочей площадки, м | 19,9 |
| Размеры рабочей площадки, м | 1,03 х 2,00 |
| Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий настил, кгс | 200 |

3. Устройство и принцип работы

Передвижная вышка (см. приложение 1,2) представляет собой пространственную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами 1, имеющими пять ступеней. Параллельные рамы соединяются между собой стяжками со втулками 4, следующие параллельные рамы устанавливаются во втулки стяжек на штыри предыдущих рам и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой через стяжки 4 диагональными связями 3, которые крепятся на замках флажкового типа, расположенных на рамах и стяжках. Нижние секции вышки устанавливаются на штыри основания 5 и соединяются с основанием диагональными связями 3.

Основание вышки имеет четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка, с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.

На рабочем ярусе вышка имеет настил 7 и настил с люком 8

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена опорами 6. которые крепятся к основной конструкции вышки.

В рабочем ярусе устанавливаются рамы ограждения 2.

При высотах более 13.1 м:

1. Необходимо крепить вышку к стене. Крепление вышки к стене осуществляется через кронштейны и пробки 12 в соответствии с приложением 1.

2. Винтовые опоры устанавливаются на деревянные подкладки.

4. Указания по эксплуатации

5.1. Металлическая сборно-разборная вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

5.2. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются: соответствие собранного каркаса рабочим чертежам и правильность сборки узлов; правильность и надежность опирания вышки на основание;

наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

5.3. Плановые и периодические осмотры вышки следует производить не реже одного раза в месяц.

5. Указание мер безопасности

6.1. Настилы вышки должны иметь ровную поверхность.

6.2. Вышка должна быть установлена вертикально, оборудована опорами, расположенными под углом 30 градусов к боковой плоскости и обеспечивающими ее наибольшую устойчивость.

6.3. Необходимо выполнять требования СниП Ш-4-80  «Техника безопасности в строительстве».

6. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование вышки может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность элементов вышки от повреждений.

7.2. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

7.3. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами вышки могут укладываться друг на друга, но не более чем в три яруса.

7.4. Элементы вышки, должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.

7.5. Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ОЖ 4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

7. Гарантии изготовителя

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

8. Комплектация

| № | Наименование комплектующих | Максимальная высота, м | Габарит. размеры, мм | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21,0 | 19,9 | 19 | 17,9 | 17,0 | 15,9 | 15,1 | 14,0 | 13,1 | 12,0 | 11,2 | 10,1 | 9,2 | 8,1 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,2 |  |  |
| 1 | Рама 2м | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1060х2045 | 12,2 |
| 2 | Рама 1м | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1060х1100 | 7,8 |
| 3 | Связь диагональная | 84 | 76 | 76 | 68 | 68 | 60 | 60 | 52 | 52 | 44 | 44 | 36 | 36 | 28 | 28 | 20 | 20 | 12 | 814 |  |
| 4 | Стяжка горизонтальная | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2025 | 2 |
| 5 | Рама основания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1470х2130 | 40 |
| 6 | Опора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 6,5 |
| 7 | Настил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470х2020 | 15,6 |
| 8 | Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470х2020 | 17,6 |
| 9 | Пробка, кронштейн | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | Промежуточный настил: настил с люком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470х2020 | 31 |
|  | настил без люка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Максимальная высота установки настила, м | 19,9 | 18,7 | 17,9 | 16,7 | 15,9 | 14,8 | 14 | 12,8 | 12,0 | 10,9 | 10,1 | 8,9 | 8,1 | 7,0 | 6,2 | 5,0 | 4,2 | 3,0 |  |  |
|  | Масса | 500 | 475 | 465 | 435 | 425 | 395 | 385 | 355 | 340 | 310 | 300 | 270 | 260 | 230 | 220 | 190 | 180 | 150 |  |  |

Схема монтажа

1. Рама 2м;

2. Рама ограждения 1м;

3. Связь;

4. Стяжка горизонтальная;

5. Рама основания;

6. Опора;

7. Настил;

8. Настил с люком;