Вышка тура «Б-8»

- Назначение изделия

Вышки-туры «Балатон» служат для различных строительных и монтажных работ. Например, облегченная Вышка-тура «Балатон-8» предназначена для подъема грузов на небольшие высоты (до 8 метров), размер её площадки (2х1 метра) и грузоподъемность (200 кг) позволяют использовать её практически для любых отделочных и электромонтажных работ, как на улице, так и внутри зданий. Отличительная черта вышек-тур от строительных лесов - более облегченная конструкция, проста монтажа и, конечно же, мобильность, так как вышки-туры оснащаются колесами.

- Технические характеристики

| Максимальная высота вышки, м | 8,1 |
| --- | --- |
| Максимальная высота рабочей площадки, м | 7,0 |
| Размеры рабочей площадки, м | 1,03 х 2,00 |
| Нормативная поверхностная нагрузка на рабочий настил, кгс | 200 |

3. Устройство и принцип работы

Передвижная вышка (см. приложение) представляет собой пространственную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа из плоских рам с лестницами 1, имеющими пять ступеней. Параллельные рамы соединяются между собой стяжками со втулками 4, следующие параллельные рамы устанавливаются во втулки стяжек на штыри предыдущих рам и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой через стяжки 4 диагональными связями 3, которые крепятся на замках флажкового типа, расположенных на рамах и стяжках. Нижние секции вышки устанавливаются на штыри колес 5. Два колеса снабжены тормозами, которые устанавливаются по диагонали.

Вышка имеет настил 6 и настил с люком 7 на рабочей площадке.

В рабочем ярусе устанавливаются рамы ограждения 2 и стяжки 4.

При высотах более 4,2 м необходимо крепить вышку к стене.

4. Указания по эксплуатации

4.1. Металлическая сборно-разборная вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

4.2. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- соответствие собранного каркаса рабочим чертежам и правильность сборки узлов;

- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

4.3. Плановые и периодические осмотры вышки следует производить не реже одного раза в месяц.

4.4. Указания по эксплуатации вышки.

5. Указание мер безопасности

5.1. Настилы вышки должны иметь ровную поверхность.

5.2. Вышка должна быть установлена вертикально на твердую поверхность.

5.3. Вышка должна быть зафиксирована всеми тормозами (два колеса снабжены тормозом).

5.4. При высоте более 4,2 м вышка должна быть надежно заанкерена к стене. Работа на вышке без анкеровки запрещается.

5.5. Необходимо выполнять требования СНиП Ш-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

6. Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование вышки может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность элементов вышки от повреждений.

6.2. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

6.3. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами вышки могут укладываться друг на друга, но не более чем в три яруса.

6.4. Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.

6.5. Вышку транспортируют и хранят по группе условий хранения ОЖ 4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

8. Комплектация

| № | Наименование комплектующих | Максимальная высота, м | Габарит. размеры, мм | Масса единицы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8,1 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,2 |  |  |
| 1 | Рама 2м | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1060х2045 | 13,2 |
| 2 | Рама 1м | - | 2 | - | 2 | - | 1060х1100 | 7,5 |
| 3 | Связь диагональная | 32 | 32 | 24 | 24 | 16 | 814 | 0,72 |
| 4 | Стяжка горизонтальная | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2025 | 3,2 |
| 5 | Колесная опора | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| 6 | Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470х2020 | 17,6 |
| 7 | Настил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470х2020 | 15,6 |
|  | Высота установки настила, м | 7,0 | 6,2 | 5,0 | 4,2 | 3,0 |  |  |
|  | Масса | 210 | 200 | 175 | 160 | 135 |  |  |

Схема монтажа

1. Рама 2м;

2. Рама ограждения 1м;

3. Связь;

4. Стяжка горизонтальная;

5. Колесная опора;

6. Настил;

7. Настил с люком.